| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Класс напряжения ввода, кВ | 10; 20; 35; 110; 220; 330; 500; 750 |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | от 50 до 10000 |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |  |  |
| Класс точности | 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3; 10; 5P; 10P |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, В∙А: при cosφ = 1 при cosφ = 0,8 | 1; 2; 2,5 3;5;10;15;20;25;30;40;50;60;75;100 |  |  |
| Ток термической стойкости, кА | от 7 до 85,5 |  |  |
| Длительность протекания тока короткого замыкания, с: для трансформаторов на номинальное напряжение до 220 кВ для трансформаторов на номинальное напряжение от 330 кВ до 750 кВ | 1; 3 1; 2 |  |  |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | от 3 до 80 |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов, вторичных обмоток для измерения | от 5 до 90 |  |  |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* |  |  |
| Наружный диаметр, мм | от 100 до 900 |  |  |
| Внутренний диаметр, мм | от 50 до 860 |  |  |
| Высота, мм | от 20 до 300 |  |  |

1. * Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.

2. Габаритные размеры трансформатора, значения номинального первичного и вторичного токов, класса точности, коэффициента безопасности и предельной кратности уточняются в заказе.