Таблица 2.  Сравнение затрат*  заказчика в г. Минске при прокладке 100 метров кабеля ВОЛС  с защитно - сигнальной лентой ЛЗС размером 125*3.5мм в траншее Т1 размером. 0.2*0.9м. и с сигнальной лентой размером 75*0.15мм  в стандартной траншее размером 0.5*1.2 метра при разработке грунта вручную. Стоимость без НДС ленты ЛЗС 125*3.5 мм .за 1-н метр погонный 15600 бел.руб., а так же сигнальной ленты 75*0.15мм  за 1-н метр погонный 600 бел.руб. в январе 2015 года.

| Вид зраншеи | Разработка 18 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 60 м3 | Засыпка грунта 18 м3 грунта в траншее Т-1 и в стандартной траншее 60 м3 | Укладка защиты кабеля,укладка сигнальной ленты для обозначения кабеля | 100 м/п ЛЗС 125х3,5 мм, 100 м/п ленты сигнальной 75*0.15 мм. | ОПР и ОХР** | Плановая прибыль | Итого без НДС | Итого с НДС 20% | Экономия при использовании траншеи Т-1 с защитой ЛЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Траншея Т-1 | 2090608 | 1031145 | 81781 | 1617700 | 1806886 | 1814379 | 8442499 | 10130999 | 16394511 -61,81% |
| Стандартная траншея | 6968692 | 3437152 | 81781 | 65200 | 5710613 | 5841154 | 22104592 | 26525510 |  |

- *Источник: Сборник 8. «Электротехнические установки»(НРР8.03. 208-2012),Ц8-190-2 на укладку ЛЗС 250*3,5;

- . ** ОПР и ОХР — общепроизводственные и общехозяйственные расходы