УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий

КУП "Брестгорремстройтрест"

___________________Т.Н.Карпов

«03»октября 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

-

1.Наименование и технические характеристики товара (работ, услуг), в том числе техническая спецификация  подлежащих  изготовлению и поставке:

Электрооборудование

| Лот № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед.изм. с НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вводно-распределительное устройство | согласно опросного листа 01,16-ЭМО.ОЛ | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щиток распределительный навесной с ВН-32 20А и АВР на вводе; на отходящих линиях: -автоматические выключатели ВА47-29, Iн.р=10А -6шт и счетчиком Размер 600×400×150мм | БПО21 УЗ.21 | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щиток силовой групповой, на вводе -Автоматические выключатель 3-х фазные Iн.=63А, Iн.р=25А -1 шт На отходящих линиях: -автоматические выключатели 1- фазные Iн.=63А, Iн.р=16А -2 шт, Iн.р -10А-4 шт. -УЗО ВАД 2 10-4 -30, Iн=16 А, Iср=30 mA-1 шт Размер 600×400×150мм | ЩС-1 | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щит шкафной металлический навесной размером 600×400×150 | ЩРМ | шт | 1 |  |  |
|  | итого по лоту№1 |  |  |  |  | 742.77 |
| 2 | Устройство защиты от перенапряжений 1 класса защиты,максимальный импульсный ток I imp(10¦350 мкс)=10кА,уровень защиты Up< 3.2кВ |  | шт | 6 |  |  |
| 2 | Предохранитель WT¦NH-1 KOMBI с характеристикой gG/gL Iп=250А ,Iпл.вст=250А | U=400В | шт | 6 |  |  |
|  | Итого по лоту№2 |  |  |  |  | 758.34 |
| 3 | Кабель силовой шланговый бронированный в поливинилхлоридной изоляции сечением 4×95мм2 | АВБбШв-1000 | м.п. | 226 |  |  |
| 3 | Кабель силовой шланговый бронированный в поливинилхлоридной изоляции сечением 4х120 мм2 | АВБбШв-1000 | м.п. | 108 |  |  |
| 3 | Кабель сечением 3х1,5 мм2 | ВВГ-660 | м.п. | 494 |  |  |
| 3 | Кабель сечением 5×1,5мм2 | ВВГ-660 | м.п. | 10 |  |  |
| 3 | Кабель сечением 2×1,5мм2 | ВВГ-660 | м.п. | 35 |  |  |
| 3 | Провод с алюмин. жилами с поливин. изоляцией,в поливин. оболочке сечением 50 мм2 | АПВ-380 | м.п. | 780 |  |  |
| 3 | Провод с алюмин. жилами с поливин. изоляцией,в поливин. оболочке сечением 25 мм2 | АПВ-380 | м.п. | 195 |  |  |
| 3 | Провод с медной жилой сечением 25мм2 | ПВ1-660 | м.п. | 60 |  |  |
| 3 | Провод с медной жилой сечением 1×4мм2 | ПВ1-(1×40 | м.п | 3 |  |  |
| 3 | Кабель контрольный «витая экранированная пара» | КПЭф -1×2×0,52 | м.п. | 245 |  |  |
|  | итого по лоту№3 |  |  |  |  | 5907,49 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания ,IP44,ІІ класс защиты. | НБО 23-60-701 | шт | 91 |  |  |
| 4 | Светильник с лампой накаливания IP54, класс защиты II | НБО 23—100-101 | шт | 5 |  |  |
| 4 | Светильник для местного освещения | РВО42-ХЛ2 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Светильник с люм. лампой, IP20 ІІ класс защиты УХЛ4 | ЛББ-03-9-001 | шт | 30 |  |  |
| 4 | Световой указатель подьезда на 1 лампу накаливания 25 Вт, IP20 | СУП-МУ2 | шт | 6 |  |  |
| 4 | Лампа накаливания общего назначения 220 В, 60 Вт | ЛОН 60 | шт | 91 |  |  |
| 4 | Лампа для светильника местного освещения | МО-24-60 | шт | 30 |  |  |
| 4 | Лампа накаливания общего назначения 220 В, 100 Вт | ЛОН 100 | шт | 5 |  |  |
|  | итого по лоту№4 |  |  |  |  | 1173.19 |
| 5 | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25,штепс.розеткой с предохранителями Е27,220/24В | ЯТ-0.25-22 УХЛ4 | шт | 2 |  |  |
| 5 | итого по лоту№5 |  |  |  |  | 93,76 |
| 6 | Розетка с заземляющими контактами брызгозащищенная трехфазная, 380В,16 А,50 Гц, IP44.УХЛ4 | мод.414 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Вилка к розетке трехфазной | мод 014 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Розетка с заземляющими контактами для открытой установки, 250 в,16а,50Гц, IP20 УХЛ4 | РА 16-254 | шт | 1 |  |  |
|  | итого по лоту№6 |  |  |  |  | 11,04 |
| 7 | Выключатель одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный , IP44 | А14-100 | шт | 17 |  |  |
| 7 | Выключатель сенсорный с выдержкой времени,2,5А,220В, IP20 | АВ-С-02-2,5/220 | шт | 30 |  |  |
| 7 | итого по лоту №6 |  |  |  |  | 501.62 |
| 8 | Коробка пластмассовая, IP65 | У409У1 | шт | 35 |  |  |
| 8 | Коробка монтажная | КМ-202 | шт | 60 |  |  |
|  | Итого по лоту№8 |  |  |  |  | 202,25 |
| 9 | Коробка распределительная (RS485) | КР-01 | шт | 31 |  |  |
| 9 | итого по лоту №9 |  |  |  |  | 173,6 |
| 10 | Счетчик трехфазный прямого включения с номиналом напряжения 3×230/400В и тока 10-80А | СС-301-10.1/U/1\М1/Р(4i АО)К2-F | шт | 1 |  | 850.5 |
| 10 | Счетчик трехфазный прямого включения с номиналом напряжения 3×230/400В и тока 5(7.5)А(с измеряемой энергией и мощностью(активной и реактивной)по двум направлениям | СС-301-5.1/U/1\М1/Р(4i АО)К2-F | шт | 1 |  | 746,4 |
| 10 | Счетчик с номиналом напряжения 220В и тока 5(60)А с тарификацией по 4-м тарифам, класса точности1.0 | СЭО 6005 | шт | 92 |  | 9462 |
| 10 | итого по лоту№10 |  |  |  |  | 11058,9 |
| 11 | Труба полиэтиленовая ø110×8,1мм |  | м | 145 |  | 697,45 |
| 11 | Труба винипластовая ø70 мм | ТУ6-19-215-83 | м | 105 |  | 508,73 |
| 11 | Лоток, прямая секция L-2м | НЛ-10-П1,87 УЗ | шт | 43 |  | 651,88 |
| 11 | Лоток | НЛ-20 | м | 40 |  | 606,4 |
| 11 | труба винипластовая ø20 мм | ПВХ-В-ЭП 20у | м | 156 |  |  |
| 11 | итого по лоту№11 |  |  |  |  | 2464,46 |
| 12 | Муфта термоусаживаемая концевая внутр. установки с пластмассовой изоляцией | ПБКВmmn(70-95)-1 | шт | 4 |  | 119,36 |
| 12 | Муфта термоусаживаемая концевая внутр. установки с пластмассовой изоляцией | ПБКВmmn(70-120)-1 | шт | 2 |  | 73,84 |
| 12 | Итого по лоту №12 |  |  |  |  | 193,2 |
| 13 | Шкаф АСКУЭ |  |  |  |  |  |
|  | шкаф электротехнический (600×400×200)ЩМ08 |  | шт | 1 |  |  |
|  | УСПД«Конус-2000» | КОНУС-2000 |  |  |  |  |
|  | GSM модем МС 351 с антенной |  | шт | 1 |  |  |
|  | Источник питания GSM-модема |  | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 2-х полюсный Iн.р.=6А |  | шт | 1 |  |  |
|  | Колодка клемная на дин-рейку |  |  |  |  |  |
|  | Итого по лоту №13 |  |  |  |  | 4496,49 |
| 14 | Автоматические выключатели одновазные,63А, Iн.р=10А | ВА47-29-1 | шт | 180 |  | 765 |
| 14 | Дифферинциальный автоматический выключатель однофазный, Iн.р=16А Iн.р=30 мА,mun A | АД-12/2р | шт | 90 |  | 1240 |
| 14 | Мини-рубильник 2-х полюсной на ток 40а | ВН-32 2Р 40а | шт | 90 |  | 382,5 |
| 14 | Итого по лоту №14 |  |  |  |  | 2387,5 |
| 15 | шина алюминиевая сеч.25×3 мм |  | м | 15 |  | 43,2 |
| 15 | дин-рейка для установки автоматических выключ. и мини- рубильника |  | м | 18 |  | 31,14 |
| 15 | Изолятор опорный пластиковый ,100А | Э3013 | шт | 60 |  | 412,20 |
|  | Итого по лоту №15 |  |  |  |  | 486,54 |
| 16 | Трансформатор тока 200/5А,класса точности 0,5S | Топ-0,66УЗ (05S) | шт | 3 |  | 695,10 |
|  | Итого по лоту №16 |  |  |  |  | 695,10 |

2. Общая стоимость товаров, подлежащих поставке (закупке) ориентировочная:

31346,25 рублей с НДС;

3. Допускается замена оборудования указанных марок на аналогичные по техническим характеристикам других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

4. Наименование объекта строительства, реконструкции и  капремонта для которого осуществляется закупка:. «Капитальный  ремонт жилого дома №7 по ул. Интернациональной в г. Бресте.

5.Наличие паспортов и сертификатов обязательно.

6. Количество товара может меняться в большую или меньшую сторону, однако, цена остается неизменной до полного исполнения договорных обязательств.

Председатель конкурсной комиссии

КУП «Брестгорремстройтрест»	 Д.Е.Якута