УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий

КУП "Брестгорремстройтрест"

___________________Т.Н.Карпов

«26» августа 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

-

1.Наименование и технические характеристики товара (работ, услуг), в том числе техническая спецификация  подлежащих  изготовлению и поставке:

Электрооборудование

| Лот № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед.изм. с НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Щит распределительный навесного исполнения,IP31,размер 650×500×150 на вводе с автоматическим выключателем ВА88-32-3 с Ip=100А; аппаратура на отходящих линиях -3-ф. авт.выкл. ВА47-100-3 с Ip=50A- 1шт; -3-ф. авт.выкл. ВА47-29-3 с Ip=32A- 2шт; -3-ф .авт.выкл. ВА47-29-3 с Ip=25A- 3шт; -3-ф. диф.авт. АД14-4р 30мА с Ip=50A- 1шт; -3-ф. диф.авт. АД14-4р 30мА с Ip=50A- 1шт; | ЩМП-3-1 36У2 АQ1 | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щиток распределительный навесного исполнения размером395×210×120 мм,с аппаратурой на вводе: вводной 3-ф автомат. выключатель ВА47-29-3 Ip=25А с независимым расцепителем PH-47 на отходящих линиях установлены4 ВА47-49-1 Ip=10А -1 шт ВА47-49-3 Ip=10А -4 шт ВА47-49-3 Ip=16А -1 шт | ЩРн-24э-1 36УХЛ3 AQ2 | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щит распределительный навесного исполнения,IP31,размер 650×500×150 на вводе с автоматическим выключателем ВА47-29-3 с Ip=40А аппаратура на отходящих линиях -1ф.авт выкл. ВА47-29-1 с Ip16А-1шт; -3ф.диф.авт.АД14-4р 30мА с Ip25А-1шт; -3ф.диф.авт.АД14-4р 30мА с Ip16А-2шт; -1ф.диф.авт.АД12-2р 30мА с Ip25А-1шт; -1ф.диф.авт.АД12-2р 30мА с Ip16А-1шт; | ЩМП-3-1 36У2 AQ3 | шт | 1 |  |  |
| 1 | Щиток распределительный навесного исполнения размером265×310×120 мм,с аппаратурой на вводе: вводной 3-ф автомат. выключатель ВА47-29-3 Ip=20А на отходящих линиях установлены; ВА47-29-1 Ip=16А-6шт; | ЩРн-12з-1 36УХЛ3 AQL | шт | 1 |  |  |
|  | итого по лоту №1 |  |  |  |  | 862 |
| 2 | Понижающий трансформатор 220/24В | ЯТП-0.25-220/24 | шт | 1 |  |  |
|  | итого по лоту №2 |  |  |  |  | 37,4 |
| 3 | Розетка стационарная с механической блокировкой и переключателем наружной установки с боковым расположением разьема IP44 , Iн=32А,Uн=380B, 3р+N+E | DISIW140325 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Розетка стационарная с механической блокировкой и переключателем наружной установки с боковым расположением разьема IP44 , Iн=32А,Uн=220B, 2р+E | DISIW120323 | шт | 3 |  |  |
| 3 | Розетка стационарная силовая наружной установки IP44 , Iн=32А,Uн=380B, 3р+N+РE | ССИ-125 | шт | 2 |  |  |
| 3 | Розетка стационарная силовая наружной установки IP44 , Iн=16А,Uн=380B, 3р+N+РE | ССИ115 | шт | 4 |  |  |
| 3 | Кулачковый переключатель на 16А в защитной оболочке IP54 на два положения 380В | 4G | шт | 6 |  |  |
| 3 | Розетка одноместная брызгозащищенная наружной установки с заземляющим контактом IP44. Iн=16А,Uн=250В | РА16-297 | шт | 2 |  |  |
|  | Итого по лоту №3 |  |  |  |  | 137,2 |
| 4 | Контактор малогабаритный в оболочке 9А 220В, IP54,с РТИ 1306 | КМИ-10960 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Контактор малогабаритный в оболочке 9А 220В, IP54,с РТИ 1307 | КМИ-10960 | шт | 3 |  |  |
|  | итого по лоту№4 |  |  |  |  | 180,3 |
| 5 | Светильник переносной для местного освещения | РВО 42 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Светильник потолочный в корпусе из ударопрочного полистирола и рассеивателя с люминесцентными лампами Т8 мощностью 2×36 Вт и электронным ПРА IP54 | ЛПП 02-2×36Вт «РЕ» | шт | 23 |  |  |
| 5 | Светильник потолочный в корпусе из ударопрочного полистирола и рассеивателя с люминесцентными лампами Т8 мощностью 2×18 Вт и электронным ПРА IP54 | ЛПП 02-2×18Вт «РЕ» | шт | 5 |  |  |
| 5 | Светильник из негорючих материалов с открытыми лампами. Корпус и крышка из листовой стали с люминесцентной лампой Т8 мощностью 36 Вт и электронным ПРА IP66 | ЛПП 10-1×36Вт «Тоннель» | шт | 1 |  |  |
| 5 | Линейная люминесцентная лампа Т8,26мм,цоколь G-23 с дневным белым светом на 36 Вт,230В. | L36W | шт | 47 |  |  |
| 5 | Линейная люминесцентная лампа Т8,26мм,цоколь G-23 с дневным белым светом на 18 Вт,230В. | L18W | шт | 10 |  |  |
|  | итого по лоту№5 |  |  |  |  | 1317 |
| 6 | Выключатель одноклавишный наружной установки ,Iн=10А, IP44 ,Uн=250В | А16-222 | шт | 8 |  |  |
| 6 | Выключатель двухклавишный наружной установки ,Iн=10А, IP44 ,Uн=250В | А56-224 | шт | 3 |  |  |
|  | Итого по лоту №6 |  |  |  |  | 20,52 |
| 7 | Кабель канал из ПВХ 30×25 мм |  | м | 100 |  |  |
| 7 | Кабель канал из ПВХ 60×40 мм |  | м | 40 |  |  |
| 7 | Рукав металлический РЗ-Ц-Х ø25мм |  | м | 15 |  |  |
| 7 | Рукав металлический РЗ-Ц-Х ø20мм |  | м | 15 |  |  |
|  | Итого по лоту №7 |  |  |  |  | 164,1 |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS (НД)-5×50 |  | м | 5 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-5×10 |  | м | 15 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-5×4 |  | м | 10 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-5×2,5 |  | м | 63 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-5×1,5 |  | м | 133 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-3×1,5 |  | м | 450 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-2×1,5 |  | м | 25 |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS(НД)-3×2,5 |  | м | 54 |  |  |
|  | Итого по лоту №8 |  |  |  |  | 1261,4 |

2. Общая стоимость товаров, подлежащих поставке (закупке) ориентировочная:

3979,92 рублей с НДС;

3. Допускается замена оборудования указанных марок на аналогичные по техническим характеристикам других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

4. Наименование объекта строительства, реконструкции и  капремонта для которого осуществляется закупка: «Модернизация аппаратного отделения цеха технических фабрикатов мясожирового цеха ОАО «Брестский мясокомбинат»по адресу г.Брест, ФОРТ,7»

5. В предложении участникам ОБЯЗАТЕЛЬНО указать комплектацию шитков

6. Количество товара может меняться в большую или меньшую сторону, однако, цена остается неизменной до полного исполнения договорных обязательств.

7 .Обязательно наличие паспортов ,сертификатов

Председатель конкурсной комиссии

КУП «Брестгорремстройтрест»	 Д.Е.Якута