З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО ДЗ-1,15П

ДЛЯ ЛЕСТНИЦ ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС

Артикул 11446

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020

© Козыревич И.С., 2020

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Дополнительное звено ДЗ-1,15П для лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС (далее –– дополнительное звено) предназначено для применения в качестве верхнего звена приставной лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ (при использование в качестве приставной), ЛУС с целью увеличения ее длины с дискретностью 0,95 м (кроме лестниц-стремянок и лестниц для колодцев) и крепления к опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ).

  - Дополнительное звено отличается функциональностью, небольшим весом, а также компактными габаритами, благодаря чему его легко транспортировать даже в обычном легковом автомобиле.

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  - Дополнительное звено состоит из стеклопластиковых тетив и ступеней из армированного полиамида, снабжено четырьмя стальными петлями.

  - Левая верхняя стальная петля предназначена для крепления растяжки АРКАНТЕХ® 1 (выполненной из влагостойкого диэлектрического полимерного троса диаметром не менее 10 мм) с устройством для быстрого натяжения (зажимом для диэлектрического троса) к приставной лестницы к опоре ВЛ, правая верхняя – для крепления карабина с вертлюгом 2 через карабин 3 с автоматической поворотной блокировкой защелки с блочно-канатным подъемным устройством БКПУ-Л  6 (рис. 1). Карабин 3 с автоматической поворотной блокировкой защелки входит в состав БКПУ-Л. Остальные две стальных петли предназначены для установки дополнительных растяжек АРКАНТЕХ®, закрепляемых на специальных грунтовых анкерах или к устойчивым элементам конструкций, в том числе при использовании лестниц ЛУСК, ЛУС для установки, например, в котлован.

  - Карабин с вертлюгом, закрепленный в стальной петле, предназначен для предотвращения закручивания троса БКПУ-Л в процессе работы.

  - Дополнительное звено оборудовано ременной лентой 4 для последующего его соединения с лестницей, ременной петлей 5 с застежкой, изготовленной из контактной ленты, для крепления различных инструментов.

  - Дополнительное звено соединяется с расположенным ниже звеном лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС по скользящей посадке за счет конусности трубчатых тетив и снабжено ремнем для предотвращения рассоединения звеньев лестницы.

  - Ступени охватывают тетивы и не позволяют им раздвигаться под нагрузкой. Ступени закреплены с помощью болтового соединения. Ширина ступеней составляет не менее 80 мм, что обеспечивает надежную опору для ног работников и, тем самым, повышает безопасность. На ступенях выполнено противоскользящее рифление (рис. 2).

  - Блочно-канатное подъемное устройство БКПУ-Л предназначено для применения совместно с закрепляемыми лестницами длиной до 5 м, в частности, с приставными лестницами ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС, с целью подъема инструментов и приспособлений к месту проведения ремонтных, эксплуатационных и других видов работ, в том числе на опорах ВЛ. Устройство БКПУ-Л содержит диэлектрический полимерный трос длиной 12 м, снабженный на концах петлями с диэлектрическими коушами, разъемный блок с зажимом и специальную монтерскую сумку диаметром 0,3-0,4 м. Разъемный блок снабжен карабином 3 для закрепления устройства в верхней части лестницы. Одна петля диэлектрического троса снабжена карабином с вертлюгом, а другая –– карабином с автоматической поворотной защелкой. Соединение карабинов, закрепленных в петлях троса, друг с другом позволяет образовать «бесконечный канат». Специальную монтерскую сумку присоединяют к карабину с автоматической поворотной защелкой, расположенной на тросе.

  - Для обеспечения работоспособности, хранения и транспортирования растяжка АРКАНТЕХ® длиной 1,7 м поставляется в чемодане инструментальном универсальном пластиковом ЧИУП-5.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».

  - Извлечь из чехла дополнительное звено.

  - В начальный период эксплуатации болтовые соединения ступеней дополнительного звена могут ослабляться. Поэтому в случае ослабления крепления, а также перед испытаниями болтовые соединения необходимо подтянуть.

  - Собрать лестницу ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС в соответствии с ее руководством по эксплуатации. В зависимости от необходимой высоты подъема лестницы вставить дополнительное звено ДЗ-1,75, а затем ДЗ-1,15П в имеющуюся лестницу. Подобный способ сочленения звеньев обеспечивается за счет конусности тетив.

Внимание! Дополнительное звено ДЗ-1,15П является верхним звеном и всегда устанавливается на лестницу ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС сверху, следом за дополнительным звеном  ДЗ-1,75. Для удобства, безопасной сборки, установки и разборки лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС работы должны проводиться двумя работниками.

  - До начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы или закрепить ее. Подсоединить нужное количество растяжек АРКАНТЕХ® (поставляется по дополнительному соглашению) необходимой длины для раскрепления лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС (в случае необходимости раскрепления).

  - Закрепить в карабине с вертлюгом 2 блочно-канатное подъемное устройство БКПУ-Л (смотри руководство по эксплуатации на БКПУ-Л).

  - В левой верхней стальной петле закрепить растяжку АРКАНТЕХ® длиной 1,7 м.

  - Приставить лестницу к опоре ВЛ.

  - Растяжками АРКАНТЕХ® для раскрепления лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС с устройствами для быстрого натяжения (зажимами для диэлектрического троса) закрепить лестницу ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС к опоре (смотри руководство по эксплуатации на растяжку АРКАНТЕХ®).

  - Путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.

  - Путем подъема на первое звено лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС убедиться в том, что лестница заняла свое рабочее положение, обеспечивается минимальный прогиб лестницы по всей ее длине, чтобы она не потеряла свою устойчивость в процессе первого подъема.

  - Внимание! Во время всех подъемов при закреплении лестницы один работник должен удерживать лестницу ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС от случайного ее смещения. Использование страховочного троса обязательно при каждом подъеме на высоту.

  - Подняться по лестнице ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС на дополнительное звено ДЗ-1,15П.

  - Зафиксировать верхнюю часть лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС при помощи растяжки АРКАНТЕХ® длиной 1,7 м с устройством для быстрого натяжения (зажимом для диэлектрического троса) для крепления приставной лестницы к опоре ВЛ. Для этого необходимо концом растяжки, оборудованным карабином с вертлюгом, обогнуть опору ВЛ и закрепить карабин за металлическую петлю правой тетивы дополнительного звена ДЗ-1,15П. Опора ВЛ должна находится внутри «петли», образованной лестницей ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС и растяжкой АРКАНТЕХ®, а защитная полимерная трубка должна располагаться на опоре ВЛ и давать возможность свободно перемещаться тросу внутри нее при последующем натяжении растяжки и ее фиксации. Далее следует потянуть за свободный конец растяжки АРКАНТЕХ®. Устройство для быстрого натяжения автоматически натянет растяжку АРКАНТЕХ® и зафиксирует ее в рабочем положении, которое, в свою очередь, обеспечит надежную фиксацию верхней части лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС с опорой ВЛ.

  - Спуститься с лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС.

  - Лестница готова к эксплуатации.

  - После завершения работ необходимо подняться на верхнее звено лестницы ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС, ослабить стопор натяжного устройства, отсоединить карабин с вертлюгом растяжки АРКАНТЕХ® от металлической петли дополнительного звена ДЗ-1,5П, осторожно спуститься на землю.

- ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 Дополнительные звенья испытывают в составе лестниц.

4.2 Лестница должна подвергаться сначала механическим, а потом электрическим испытаниям.

4.3 Механические испытания лестницы проводят один раз в 6 месяцев, подвешивая вертикально, и поочередно каждую тетиву лестницы нагружают растягивающей силой 2000 Н (200 кгс), затем к середине каждой ступени поочередно прикладывают нагрузку 1250 Н (125 кгс) параллельно тетивам. При этом лестницу устанавливают на ровной площадке и приставляют к стене под углом 75° к горизонтальной поверхности. Продолжительность испытания 2 мин. Лестницы длиной до 5 м дополнительно испытываются на изгиб приложением вертикальной нагрузки 1250 Н (125 кгс) к середине ступени. При длине многозвенной лестницы более 5 м механические испытания проводят для каждого звена лестницы.

4.4 Электрические испытания лестницы проводят 1 раз в 6 месяцев переменным током частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35о С испытательным напряжением 1 кВ на 1 см длины в течение 1 мин. Испытывается каждое звено лестницы. Испытательное напряжение прикладывается к двум тетивам одновременно  –  к временным электродам, наложенным в начале и в конце звена. При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для испытания изолирующего звена лестницы, допускается испытание его по частям длиной не менее 300 мм. К каждой части прикладываем часть испытательного напряжения из расчета 1 кВ на 1 см длины, увеличенного на 20 %.

4.5 Электроизолирующую лестницу считают выдержавшей электрические испытания, если не было возникновения электрического пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, наличия местных нагревов от диэлектрических потерь в изоляции.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Запрещается эксплуатация дополнительных звеньев, не прошедших испытания.

  - Не использовать дополнительное звено в качестве отдельной лестницы.

  - Перед каждым применением необходимо произвести проверку внешнего вида на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

  - Перед началом работы проверять надежность крепления карабинов.

  - Не применять растяжку АРКАНТЕХ® в средствах защиты от падения с высоты.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Комплектация дополнительного звена:

|  | Дополнительное звено ДЗ-1,15П | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Растяжка АРКАНТЕХ® длиной 1,7 м в чемодане ЧИУП-5 | 1 шт. |
|  | Петля для крепления инструментов | 1 шт. |
|  | Лента для соединения с лестницей | 1 шт. |
|  | Карабин с вертлюгом | 1 шт. |
|  | Блочно-канатное подъемное устройство БКПУ-Л в сборе | 1 шт. |
|  | Чехол | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики:

| 7.1.1 | Количество ступеней, шт. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7.1.2 | Масса, кг, не более | 7,6 |
| 7.1.3 | Длина, мм, не менее | 1155 |
| 7.1.4 | Расстояние между осями тетив, мм, не менее | 450 |
| 7.1.5 | Ширина ступеньки, мм | 80 |
| 7.1.6 | Расстояние между ступеньками, мм, не более | 310 |
| 7.1.7 | Транспортная длина дополнительного звена, м, не более | 1,2 |
| 7.1.8 | Грузоподъемность, кг, не более | 150 |
| 7.1.9 | Рабочий диапазон температур, 0С | – 45 …+ 40 |
| 7.1.10 | Относительная влажность при + 250С, %, до | 98 |
| 7.1.11 | Срок службы, лет | 5* |

* - после окончания срока службы при отсутствии трещин, поломок, расслоений, вздутий составных частей, дополнительные звенья подлежат механическим и электрическим испытаниям. Дальнейшая эксплуатация допускается только при положительных результатах испытаний.

- СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

  - Дополнительное звено драгоценные металлы не содержит.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование дополнительных звеньев допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Дополнительные звенья должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45(С до плюс 40(С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий, конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации –– 12 месяцев со дня продажи.

10.3 Срок послегарантийного обслуживания и ремонта –– не менее 15 лет со дня продажи.

# ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124, г. Минск, Республика Беларусь

Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.

# Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).

# Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

# E-mail: info@technoshans.com; http://www.technoshans.com

# Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС» в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Латвии (Даугавпилс), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом Вашего опыта эксплуатации.

11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

# 11.1 Защита авторского права

# 11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й странице настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Дополнительное звено ДЗ-1,15П для лестниц ЛУСКО, ЛУСК, ЛУСК-ЖУРАВЕЛЬ, ЛУС №_______________ соответствует технической документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________

М. П	.

Дата продажи ________________

# Text boxes

5

4

3

Рисунок 1 –– Составные части дополнительного звена ДЗ-1,15П:

1 –– растяжка АРКАНТЕХ® длиной 1,7 м с полимерной трубкой для крепления приставной лестницы к опоре ВЛ;

2 –– карабин с вертлюгом;

3 –– карабин БКПУ-Л с автоматической поворотной блокировкой защелки;

4 –– ременная лента;

5 –– ременная петля;

6 –– блочно-канатное подъемное устройство БКПУ-Л (в сборе).

6

2

1

Рисунок 2 ––  Ступень

с противоскользящим рифлением.

Рисунок 3 ––  Внешний вид петли

для крепления растяжки.