| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | 1(2) | 2.1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальный первичный ток, А | 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 | 2500; 3000; 4000; 5000 |
| Класс точности | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 |
| Номинальная вторичная нагрузка, В•А: Вторичной обмотки для измерений при cos ф=1 при cos ф=0,8 | 1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | от 2 до 30 |

Примичания

- *Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт

- Значение вторичных нагрузок, вторичного тока, коэффициента безопасности приборов, классы точности, уточняются в заказе

- Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.